Üzemanyagcella: égés nélküli energiaátalakítás

| Jellemző | AFC | PEMFC | DMFC | PAFC | MCFC | SOFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elnevezés | Alkaline Fuel Cell | Proton Exchange Membrane Fuel Cell | Direct Methanol Fuel Cell | Phosphoric Acid Fuel Cell | Molten Carbonate Fuel Cell | Solid Oxide Fuel Cell |
| Elektrolit | KOH 30-40% vizes oldat | Szulfonált szerves polimer (a működés során hidratálódik) | Szulfonált szerves polimer (a működés során hidratálódik) | Foszforsav | Olvasztott Li/Na/K Karbonát | Ittrium-oxid által stabilizált cirkónium (IV)oxid |
| Anód | Ni vagy Pt | Pt | Pt, Ru | Pt | Ni/Cr oxid | Ni/ittrium oxid által stabilizált cirkónium (IV)oxid |
| Katód | Pt vagy LiOH/NiO | Pt | Pt, Ru | Pt | NiO | Stroncium (Sr) doppolt Lantán-manganit (mangán-oxid-hidrát) |
| Töltéshordozó | OH– | H+ | H+ | H+ | CO32– | O2– |
| Működési hőmérséklet | 60-90 oC | 70-100 oC | 90 oC | 150-220 oC | 600-700 oC | 650-1000 oC |
| Hőtermelés | Alacsony hőmérséklet | Alacsony hőmérséklet | Alacsony hőmérséklet | Mérsékelt hőmérséklet, amely sok alkalmazásnak még megfelel. | Magas hőmérséklet | Magas hőmérséklet |
| Elektromos hatásfok | 60 % | 40-45 % | 30-35 % | 40-45 % | 50-60 % | 50-60 % |
| Üzemanyag | H2 | H2 Kémiailag tiszta | Víz/metanol oldat | H2 Kémiailag tiszta | H2, CO vagy földgáz | H2, CO vagy földgáz |
| Megjegyzés | A CO2-ot mindkét gázáramból el kell távolítani. | A CO mennyisége 10 ppm alatt legyen. |  |  |  |  |
| Alkalmazás | Apollo és Space Shuttle: elektromoság, ivóvíz előállítására. | GE: Gemini ’60-as évek; Daimler-Chrysler, Ford, GM: „nulla-emisszió”-s autó, busz, 250 kW | Még kevéssé kidolgozott technológia | Az épületek elektromos-ságának és fűtésének megbízható forrása; 50 kW-11 MW | Még kidolgozás alatt, de nagyon bíztató technológia a nagyléptékű és alacsony károsító-anyag kibocsátással járó elektromos energia termelésére. |

Üzemanyagcella: égés nélküli energiaátalakítás

Alapelvek

Sir William GROVE (1839): Hidrogén és oxigén gáz egy edényben platina katalizátor jelenlétében lassan reakcióba lép, és állandó elektromos áram (feszültség) keletkezik.

Gáz-működtetésű akkumulátor, ahol az aktív elem nem szilárdtest (ólom/ólomoxid az autók akkumulátoraiban) vagy folyadék, hanem gáznemű anyag.

Üzemanyagcella

A víz elektrolízisének megfordítása: nem hasítja a vizet elektromos áram segítségével, hanem éppen ellenkezőleg, összeteszi oxigénből és hidrogénből, és elektromos áramot valamint vizet nyer (némi hőtermelés mellett).

Noha a hidrogén és az oxigén (vagy levegő, amelynek 20%-a oxigén) a két leggyakoribb reaktáns, az üzemanyagcellában más, egymást kölcsönösen redukálni ill. oxidálni képes reaktánst is fel lehet használni.

Az elektródok

- porózusak, hogy a gázok átáramolhassanak és

- katalizátorral (platina, palládium, ruténium) bevontak, hogy

- az anódon a hidrogén molekula felhasadhasson elektronra és hidrogén ionra (protonra):

H2 → 2·e– + 2·H+    és

- a katódon a beérkező hidrogén ion és elektron az oxigén molekulával vízmolekulát képezhesen:

4·H+ + O2 + 4·e– → 2·H2O

Hidrogén: a jövő energiaforrása (?)

A hidrogén alapú gazdaság víziója

A hidrogén nem primér energiaforrás (hiszen a természetben kötött formában fordul elő nagy mennyiségben), hanem „csak” energiahordozó.

Előnyei:

- Tárolható vele a szezonális (esetleg napszaki) ingadozást mutató energiaforrásokból származó energia.

- Szállítható üzemanyag, amely független a Föld csökkenő olajkészleteitől.

- Környezetkímélő, hiszen elégetésének mellékterméke a víz és nagyon kis mennyiségű nitrogén oxidok, amelyek mennyisége akár nullára is csökkenthető üzemnyagcella használatával.

Hátrányai:

- Elő kell állítani (esetleg tisztítani).

- Nagyon reaktív, óvatosan kell kezelni (Hindenburg léghajó katasztrófája 1937-ben)

- A térfogatra vonatkoztatott energiasűrűsége (normál körülmények) nagyon csekély:

10 MJ/m3, ami negyede a földgázénak,

a tömegre vonatkoztatott energiasűrűsége ellenben nagy:

120 MJ/kg (42 MJ/kg benzin vagy diesel olaj esetén).

Előállítása:

- Hagyományos kémiai technológiával (lásd műtrágyagyártás) földgázból: túlhevített 
(900 oC) vízgőzt földgázzal (metánnal) elegyítve áramoltatnak katalizátor felett:

2·H2O (gőz) + CH4 → CO2 + 4·H2

A hidrogént tisztítani kell, a széndioxidot pedig meg kell kötni.

- „Megújuló” (szoláris) technológia (hidrogén):

- Elektrolízis

Az elektromos áram megújuló forrásokból is nyerhető: nap-, szél-, geotermikus- vagy vízienergia.

- Biomassza gázfejlődése

Magas széntartalmú biohulladékot bomlási folyamatoknak teszünk ki.

- Hődisszociáció

2000 oC felett a víz termikusan bomlik hidrogénra és oxigénre. Megfelelő katalizátorral ez a hőmérsékleti határ azonban 700 oC alá vihető, amely már napkollektorokkal elérhető hőmérséklet.

- Mesterséges fotoszintézis

Fotoelektrokémiai cellákban a vízből közvetlenül H2-t nyerhetünk.

Tárolása és szállítása:

- Gáz állapotban nagy-nyomású tartályokban (70 MPa)

- Különböző fémekben elnyelve (fém-hidrid formájában). Melegítéssel szabadítható fel.

Kis szénszemcsékhez tapadva (adszorbeálva).

- Cseppfolyósítva (–253 oC).

Földgázt rutin jelleggel cseppfolyósítva szállítanak, de ehhez lényeges magasabb hőmérséklet is elegendő (–162 oC).