A Vízhullámok energiája

A felületi vízhullámokat a szél kelti. A kölcsönhatás összetett, még kevéssé tisztázott, de 3 folyamat biztosan meghatározó lehet:

- A víz felülete mentén elsuhanó légáramlat (szél) a vízre érintőleges (nyíró)feszültséget gyakorol, amelynek eredményeképp vízhullám keletkezik (a szél „fodrozza” a vizet), ill. a már meglévő vízhullám erősödik.

- A víz felszínéhez közeli turbulens (gomolygó) légáramlat gyorsan változó nyírófeszültség- és nyomás-ingadozásokat vált ki. Ha ez fázisba kerül a már meglévő hullámmal, akkor a hullámzás erősödni fog.

- Ha a hullám már elért egy bizonyos méretet, akkor a szél nagyobb erőt fejthet ki a hullámnak szélirányú felszálló ágára, ami erősödő hullámzást vált ki (a szél „felkorbácsolja” a hullámokat).

A vízrészecskék mozgása

A felületi vízhullám se nem transzverzális, se nem longitudinális. A vízrészecskék kör mentén mozognak, ezért van némi elmozdulás a terjedés irányába is (a hullám „kidobja” a partra a felszínén úszó tárgyakat).

Terjedési sebesség

Mélységi hullám (d > λ/2):

Diszperzió lép fel. A sebességet a hullámhossz határozza meg: a hosszabb hullámok nagyobb sebességűek.

Sekélyvízi hullám (d < λ/4):

A hullám sebességét a vízmélység határozza meg, és nem függ többé a hullámhossztól.

Hullámteljesítmény

A hullámot inkább az egységnyi hullámtaréj-hosszra vonatkoztatott teljesítménnyel, semmint az energia-tartalmával szokták jellemezni. Típikus, szabálytalan tengerhullámra az átlagos teljesítmény:

,

ahol ρ = 103 kg/m3 a víz sűrűsége, g = 9,81 m/s2 a gravitációs gyorsulás, a hullámmagasság (a vízemelkedés/süllyedés négyzeteinek átlagából vont négyzetgyök négyszerese) és T az átlagos periódusidő (az az átlagos idő, amennyi eltelik két szomszédos, az átlagos vízszintet metsző, felfelé történő elmozdulás között).

Nyílt vízi hullámok jellemzői (Északi Atlanti Óceán)

| A tenger | T(s) | H (m) | c (m/s) | λ (m) | P (kW/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| viharos | 14 | 14 | 23 | 320 | 1700 |
| átlagos | 9 | 3,5 | 15 | 150 | 60 |
| csendes | 5,5 | 0,5 | 9 | 50 | 1 |

Technológiák

Az energia-átalakításhoz általában két egység szükséges:

- álló (rögzített) rész: általában a parton vagy a tengerfenéken helyezik el,

- a hullámmozgást követő rész: pl. oszcilláló vízoszlop (hidraulika), lebegő bólya stb.

Számos kísérleti berendezés született, és állnak technológiai fejlesztés alatt.