Megújuló energiaforrás: ár-apály energia

Az ár-apály keletkezésének fizikai alapjai

Hold-Föld kölcsönhatás

- Centrifugális erõ

A Föld és a Hold az őket összekötő egyenesre merőleges, a közös tömegközéppontjukon átmenő tengely körül forognak. A keletkező centrifugális erő a Föld átellenes pontjain dagályt kelt, amelynek mértéke valamivel kisebb a Hold felöli oldalon, és nagyobb a Holddal átellenes oldalon.

- Gravitációs erõ

A Hold gravitációs vonzerőt fejt ki a Földre: a hozzá közelebbi részeket jobban vonzza (gyorsítja), mint a távolabbiakat (és ezek a részek, mintegy "lemaradnak" a gyorsításban). Ennek megfelelően a közös tömegközéppont körüli forgásból adódó két dagály (dudor) mértékét a Hold gravitációs ereje tovább növeli.

A két (a napi első és második) dagály nagysága (ilyen közelítésben) megegyezik. A gyakorlatban azonban a két dagály nagyon eltérhet egymástól, amelynek számos oka lehet: a Föld forgástengelyének a Hold pályasíkjával bezárt szöge vagy a helyrajzi viszonyok.

A Föld és a Hold relatív forgása,

a Hold gravitációs hatása a tengerekre

Ha a Hold állna, akkor a Föld napi forgásából következően napi, mindig azonos helyi időben megjelenő két dagállyal számolhatnánk

T = 24,8 óra/2 = 12,4 óra

periódusidővel.

Mivel azonban a Hold Föld körüli pályán kering, ezért bármely kiválasztott helyen a dagály megjelenése folytonos csúszást szenved: minden nap a megelőzőhöz képest kb. 24,8 / 29,5 óra = 50 perccel később jelenik meg (késik). (A Hold 1 nap = 24,8 óra alatt a Föld körüli pályájának 1/29,5 részét futja be.)

Nap-Hold-Föld kölcsönhatás

Noha a Nap lényegesen nagyobb tömegű, mint a Hold, a Földtől vett sokkal nagyobb távolsága miatt csak fele akkora gravitációs hatást fejt ki a tengerek vizére, mint a Hold. Együttes hatásuk az egymáshoz viszonyított helyzetüktől függ.

A Nap és a Hold együttes hatása

- Alacsony ár (vakár, kvadratúrai dagály)

A Hold és a Nap 90o szöget zárnak be, az általuk (külön-külön) létrehozott árhullámok (összeadva) nem erősítik (sőt, gyengítik) egymást.

- Szökőár

Ha a Nap és a Hold egy vonalban vannak, és mindketten a Föld megegyező vagy ellentétes oldalát húzzák, akkor az árhullámok egymást erősítik, és nagyon magas szökőár alakulhat ki.

Az alacsony ár és a szökőár periódusideje kb. 2 hét (a Hold keringési (ciklus)idejének fele: 29,5 nap/2 = 14,7 nap).

A szökőár és az alacsony ár magasságainak aránya 2:1-nél is nagyobb lehet.

Az ár-apály szintváltozását befolyásoló tényezõk

A Nap-Hold-Föld kölcsönhatás eredményeképp az óceánok közepén az ár-apály szintváltozás típikus értéke 0,5 m. Ezt az értéket a partok közelében lényegesen módosíthatják (erősíthetik) a helyi topográfiai viszonyok.

- Sekély part

Amikor a dagály megközelíti a partot, a vízmélység fokozatosan csökkenése miatt összeszűkül, és magassága típikusan a 3 métert is eléri.

- Torkolat

Ha a dagály-hullám megfelelõ (pl. tölcsér) alakú torkolatba lép be, akkor még magasabbra (akár 10-15 m-re) is emelkedhet.

- Rezonancia

A tenger (óceán) teljes medencéje vagy kisebb (helyi) méretű víztárolók (pl. torkolatok) rezonancia üregként viselkednek: erősítés/gyengítés lép fel, ha a geometriai méretei megegyeznek a benne keltett hullámok negyed/fél-hullámhosszainak többszöröseivel.

Hasonló(an bonyolult) a helyzet, mint amikor vízmedencében (fürdőben) ülve periodikus mozgással hullámokat keltünk. A hullámok magassága nem csak attól függ, hogy mennyi energiát és milyen fázisban közlünk a vízzel, hanem attól is, hogy milyen a kád (medence) geometriai mérete (mélysége, formája).

Példák:

- Az Észak Atlanti Óceán szélessége 4000 km, ami éppen rezonál a 12 órás ár-apály ciklussal gerjesztett, 8000 km hullámhosszú ár-apály hullámmal. A rezonancia révén az óceán közepén mérhető 0,5 m ár-apály szintkülönbség az (amerikai és európai) partoknál kb. 3 m-re növekszik.

- A Csendes Óceán szélessége kb. 4-szerese az Atlanti Óceánénak, de a rezonanciával erõsített hullám hullámhossza fele a Csendes Óceán szélességének. A Csendes Óceán (medence) szélessége azonban nagyon szabálytalan, ezért a partoknál megfigyelhetõ rezonancia effektusok nagyon összetettek, és általában kevéssé drámaiak. Vannak olyan helyek, ahol a dagály nagyon kicsiny (nincs rezonanciás erősítés), és vannak olyanok is, ahol egy nap csak egy dagály jelentkezik, mivel a rezonanciának 24 órás periódusa van.

Átlagosan kinyerhetõ (maximális) teljesítmény

A dagály (az apály szintjéhez viszonyítva) h magasságra és m = ·A·h tömegű vízzel feltölti az A alapterületű duzzasztó medencét. A potenciális energia növekedése (ill. csökkenése a víznek a duzzasztógátba épített turbinán át való visszafolyatása után)

.

Ha T az ár-apály váltakozás periódusideje, akkor a kinyerhetõ átlagos teljesítmény

,

azaz az ár-apály szintkülönbség (a minimálisan szükséges duzzasztógát magasságának) négyzetével arányos.

Dagály-erőmű

A világ legnagyobb ár-apály erőművei

| Ország | Átlagos ár-apály szint-különbség (m) | A medence alap-területe (km2) | Névleges teljesít-mény (MW) | Éves kihasz-náltság (%) | Éves átlagos energia (TWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentína Golfo Nuevo San José Santa Cruz | 3,7 5,8 7,5 | 2376 778 222 | 6570 5040 2420 | 29 21 29 | 16,8 9,4 6,1 |
| Ausztrália Walcott Inlet Secure Bay | 7,0 7,0 | 260 140 | 2800 1480 | 22 22 | 5,4 2,9 |
| India Khambat öböl Kutch öböl | 7,0 5,0 | 1970 170 | 7000 900 | 24 22 | 15,0 1,6 |
| Kanada Cobequid Shepody Cumberland | 12,4 10,0 10,9 | 240 115 90 | 5338 1800 1400 | 30 30 28 | 14,0 4,8 3,4 |
| Nagy Britannia Severn Estuary külső belső Solway Firth Morecambe Bay The Wash | 6,0 7,0 5,5 6,3 4,45 |  | 12000 7200 5580 3040 2760 |  | 19,7 12,9 10,1 5,4 4,7 |
| USA Turnagain Arm Knik Arm | 7,5 7,5 |  | 6500 2900 | 29 29 | 16,6 7,4 |
| Oroszország Penzhinsk (Kamcsatka) Mezeh (Északi Jegestenger) Tugur | 11,4 6,7 6,8 | 20530 2640 1080 | 87400 15000 7800 | 25 34 24 | 190 45 16,2 |