Az energia ára

Befektetés és megtérülés az energiaszektorban

(banki/közgazdasági számítások)

Probléma

Egy 400 MW teljesítményű gázturbinás erőmű beruházási költsége 80 milliárd Ft. Ezt az összeget 20 év alatti (évi 10% kamattal terhelt) visszafizetésre vesszük fel. Az erőművet 20 évre tervezték, és évente 7500 óráig csúcsra járatható. Az elektromos energia keltésének hatásfoka 54%. A működtetés és javítás tervezett költsége 1,50 Ft/kWh, és a földgáz 3 Ft/kWh áron szerezhető be.

Számítsuk ki a termelt elektromos munka költségeit!

Megoldás

Határozzuk meg a működtetés és a tőke-visszafizetés éves költségeit!

| Tételek | Számítások | Végösszeg |
| --- | --- | --- |
| Éves gázfogyasztás | Az erőmű teljesítménye: 400 MW Hatásfok: 0,54 A gázfogyasztás sebessége: 400 MW/0,54 = 741 MW A felhasznált gázenergia 1 évi mennyisége: 7500 h·741 MW = 5,56 TWh Ennek ára: 3 Ft/kWh·5,56 TWh = 16,68 Mrd Ft A termelt elektromos energia mennyisége 1 év alatt: 7500 h·400 MW = 3,0 TWh | 16,7 Mrd Ft |
| Működtetés és javítás éves költsége | 1,50 Ft/kWh·3,0 TWh = 4,50 Mrd Ft | 4,50 Mrd Ft |
| A tőke- és kamatvisszafizetés éves költsége* | Mrd Ft = 9,40 Mrd Ft | 9,40 Mrd Ft |
| Teljes éves költség | 16,7 Mrd Ft + 4,50 Mrd Ft + 9,40 Mrd Ft = 30,6 Mrd Ft | 30,6 Mrd Ft |
| Fajlagos (1 kWh megtermelt energiára vonatkozó) költség | 30,6 Mrd Ft/3,0 TWh = 10,2 Ft/kWh | 10,2 Ft/kWh |

*Részletesebben lásd később.

Ennél drágábban kell az elektromos energiát eladni, hogy nyereség is keletkezzen a termelésből.

A tőke- és kamattörlesztés alapösszefüggései

Probléma

Hogyan őrzi meg a tőke (megadott pénzösszeg) ma érvényes (vásárló)értékét, ha minden évben r hányaddal leértékelődik?

Megoldás

A leértékelődés miatt minden évben növelni kell a tőkét, hogy értékét ne veszítse el:

| Év | Megnövelt összeg, amelynek értéke a kezdeti tőke értékével egyenértékű |
| --- | --- |
| 0 | T0 |
| 1 | T1 = T0· (1 + r) |
| 2 | T2 = T1· (1 + r) = T0· (1 + r)2 |
| 3 | T3 = T2· (1 + r) = T0· (1 + r)3 |
| ... | ... |
| n | Tn = Tn-1· (1 + r) = T0· (1 + r)n |

Az aktuális (ma érvényes) tőke kifejezhető az n év múlva esedékes (felhízlalt) pénzösszegből:

Probléma

Ez egyetlen pénzösszeg aktuális értékére vonatkozik, de előfordulhat, hogy  időben elhúzódva (több évre szétszórva) többszörös tőkebefektetésünk van. Ennek is meghatározhatjuk a jelen pillanatra érvényes értékét.

Tegyük fel, hogy a jövőben az 1., 2., 3., ..., n. években rendre P1, P2, P3, ..., Pn pénzösszegekhez jutunk (pl. számunkra történő rendszeres befizetések révén).  Kérdés: mennyi ezen (később és időben eltolva felvehető) összegek aktuális (mai) értéke?

Megoldás

Az 1 év múlva esedékes P1 összeg mai (aktuális) értéke csupán P1/(1+r)1,

a 2 év múlva esedékes P2 összeg mai (aktuális) értéke csupán P2/(1+r)2,

a 3 év múlva esedékes P3 összeg mai (aktuális) értéke csupán P3/(1+r)3, ...,

az n. év múlva esedékes Pn összeg mai (aktuális) értéke csupán Pn/(1+r)n.

A tőkénk aktuális értéke ezen részletek összege:

Tegyük fel, hogy minden évben azonos összeghez jutunk (vagy fizetünk be a tőke és kamatainak törlesztésére): P1 = P2 = P3 =... = Pn = A.

Szorozzuk be mindkét oldalt (1+r)-rel:

,

és vonjuk ki a két egyenletet egymásból:

.

Innen kifejezhetjük az A éves törlesztőrészletet, amelyet néven át fizetve válthatjuk ki a ma felvett T összegű kölcsönt és r éves hányaddal szaporodó kamatait:

A felvett T=1000 Ft után fizetendő éves törlesztőrészletek (A)

| Időtartam n (év) | Éves kamat r (%) |
| --- | --- |
|  | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 5 | 200 | 212 | 231 | 250 | 264 | 277 | 298 |
| 10 | 100 | 111 | 130 | 149 | 163 | 177 | 199 |
| 15 | 67 | 78 | 96 | 117 | 131 | 147 | 171 |
| 20 | 50 | 61 | 80 | 102 | 117 | 134 | 160 |
| 25 | 40 | 51 | 71 | 94 | 110 | 127 | 155 |
| 30 | 33 | 45 | 65 | 89 | 106 | 124 | 152 |
| 35 | 29 | 40 | 61 | 86 | 104 | 122 | 151 |
| 40 | 25 | 37 | 58 | 84 | 102 | 121 | 151 |
| 45 | 22 | 34 | 56 | 83 | 101 | 121 | 150 |
| 50 | 20 | 32 | 55 | 82 | 101 | 120 | 150 |
| 55 | 18 | 30 | 54 | 81 | 101 | 120 | 150 |
| 60 | 17 | 29 | 53 | 81 | 100 | 120 | 150 |

A különböző háztartási anyagok előállításához

szükséges energia-költségek

(fontos szempont az újrahasznosításhoz)

| Anyag | Energia (MJ/kg) | Nyersanyag, előállítási folyamat |
| --- | --- | --- |
| Aluminium | 227-342 | Timföld Elektrolízis |
| Réz | 60-120 | Réz-érc |
| Műanyag | 60-120 | Nyersolaj |
| Papír | 25-50 | Fatörzs |
| Vas | 20-25 | Vas-érc Magas hőmérséklet az olvasztáshoz és a széntartalom elégetéséhez (acél-edzés) |
| Üveg | 18-35 | Homok és egyéb anyag Tartósan magas hőmérséklet a homok megolvasztásához |
| Cement | 5-9 | Szilikát agyag Tartósan magas hőmérséklet a víz eltávolításához |
| Tégla | 2-5 | Agyag Tartósan magas hőmérséklet a víz eltávolításához |

Fényenergia-átalakítási hatásfokok

1) Szén elégetése: izzólámpa

| Hely | Művelet, átalakítás | hatásfok (%) | Veszte-ség (%) | 1 kg szénből nyert energia (MJ) | Teljes hatás-fok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ki villanyizzó be | elektromos energia→ fényenergia átalakítás | 5 | 95 | 0,44 8,8 | 0,44/28 = 1,6 |
| ki lakás be | elektromos áram vezetése | 100 | 0 | 8,8 8,8 |  |
| ki elektromos hálózat be | feszültség (fel-le) transzformálása, elektromos áram vezetése | 92,5 | 7,5 | 8,8 9,6 |  |
| ki hőerőmű be | a szén elégetése, hőenergia→ elektromos energia átalakítás | 35 | 65 | 9,6 27,3 |  |
| ki bánya be | a szén kitermelése, szállítása | 97,5 | 2,5 | 27,3 28,0 |  |

2) Gyertya elégetése: gyertyaláng

A gyertya égése során a kémiai energia 0,03 %-a alakul át fényenergiává, tehát a hatásfok csupán

0,03 %.

A gyertya közvetlen elégetésével lényegesen (több, mint 50-szer) kisebb hatásfokkal kapunk fényt, mint az 1) folyamattal (bár ennek hatásfokára sem lehetünk igazán büszkék).

Csupán fény-energetikai szempontokat nézve, kár elégetni a gyertyát.