Az energetikában gyakran előforduló mennyiségek definíciói és mértékegységei

| Mennyiség | Jelölés | Definíció | Egység, átszámítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Erő | F | Newton II. törvénye alapján: F = m·a | 1 N (newton) |
| Munka | W | Az erő és az erő irányába eső elmozdulás (Δs) szorzata: W = F·Δs | 1 J (joule) = 1 N·m 1 kWh = 3,6 MJ 1 cal = 4,19 J |
| Energia | W | Munkavégzőképesség | 1 J |
| Teljesítmény | P | Időegység alatti munkavégzés: | 1 W (watt) |
| Hatásfok |  | hasznos munka/összes munka | % |

Mértékegységek prefixumai

| jelölés | prefixum | szorzótényező |
| --- | --- | --- |
| E | exa- | 1018 |
| P | peta- | 1015 |
| T | tera- | 1012 |
| G | giga- | 109 |
| M | mega- | 106 |
| k | kilo- | 103 |
| m | milli- | 10–3 |
|  | mikro- | 10–6 |
| n | nano- | 10–9 |
| p | piko- | 10–12 |
| f | femto- | 10–15 |
| a | atto- | 10–18 |

A világ primér energiaforrásai 2000-ben

| Energiaforrás | Termelt energia (EJ) | Részesedés (%) |
| --- | --- | --- |
| Fosszilis tüzelőanyagok olaj természetes (föld)gáz szén | 329,0 146,7 90,7 91,6 | 77,7 34,6 21,4 21,6 |
| Nukleáris energia | 28,0 | 6,6 |
| Megújuló energia nagy vízierőművek bioenergia* tradicionális bioenergia új bioenergia** geotermikus energia szél napenergia kisméretű vízierőművek | 66,6 9,6 48,0 7,0 1,6 ¦ ¦ 0,4 ¦ | 15,7 2,3 11,3 1,7 0,4 0,1 |
| Összesen | 423,6 | 100,0 |

*Bioenergia a biológiai anyagokból (fából, növényi és állati hulladékokból, amelyek nem régen még élő anyagok voltak) nyerhető energia általános kifejezése. (A „nem régen” laza kifejezés különbözteti meg elsősorban a fosszilis tüzelőanyagoktól.) Ezeket az anyagokat vagy közvetlenül el lehet égetni (és így szolgáltatnak hőenergiát) vagy át lehet alakítani szilárd, folyékony vagy gáznemű ú.n. bioüzemanyagokká.

**Energia-hasznosítás céljából telepített erdő és egyéb ("energia"-) ültetvények, kommunális (szerves eredetű) hulladékok stb.

Az USA primér energia felhasználása 2000-ben

| Energiaforrás | Termelt energia (EJ) | Részesedés (%) |
| --- | --- | --- |
| Fosszilis tüzelőanyagok olaj természetes (föld)gáz szén | 85,8 37,5 24,6 23,6 | 86,4 37,8 24,8 23,8 |
| Nukleáris energia | 8,5 | 8,6 |
| Megújuló energia nagy vízierőművek egyéb megújuló energiaforrások | 4,9 1,0 3,9 | 4,9 1,0 3,9 |
| Összesen | 99,3 | 100,0 |

Megújuló energiaforrások (részletezve)

| Energiaforrás | Elektromos energia (PJ) | Hőenergia (PJ) | Teljes energia (PJ) | Részesedés (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízienergia | 899 |  | 899 | 18,8 |
| Bioüzemanyagok Biohulladékok* Fatermékek, fahulladékok Alkohol alapú üzemanyagok** | 268 431 | 302 2308 147 | 3455 | 72,3 |
| Geotermikus energia | 315 | 22 | 337 | 7,0 |
| Napenergia Melegítés-fűtés Napelemek | 31 | 42 | 74 | 1,5 |
| Szélenergia | 16 |  | 16 | 0,3 |
| Összesen | 1960 | 2821 | 4781 | 100,0 |

*Biohulladék:

- városi (kommunális) szilárd szerves hulladék,

- biogáz (szeméttelepeken fejlődő metán gáz),

- szennyvíz,

- mezőgazdasági termelést kísérő hulladékok (kivéve fahulladék),

- gépkocsik gumiabroncsai stb.

**Növényi anyagból származó etilalkohol (motorbenzinnel elegyítik).

Az 1 főre eső átlagos energia-felhasználás

Probléma

2000-ben a Föld 6,1 milliárd lakója 424 EJ (exajoule) primér energiát használt fel.

1) Mennyi volt az éves energia-felhasználás átlagos teljesítménye?

2) Mennyi volt abban az évben az egy főre jutó, átlagosan felhasznált teljesítmény?

3) Mennyi volt 2000-ben az egy fő által átlagosan (az élettevékenység fenntartására, mint táplálék- és ivóvízellátásra, mosásra, vasalásra, fűtésre, hűtésre, utazásra stb.) elfogyasztott primér energia napi mennyisége?

4) Ez utóbbi mennyi nyersolaj elégetésével lett volna fedezhető? 1 kg (1 liter) nyersolaj elégetésekor 42 MJ (36 MJ) energia szabadul fel.

Megoldás

1) A Föld lakóinak éves energia-felhasználásának átlagos teljesítménye 2000-ben

2) Az egy főre jutó, átlagos teljesítmény-felhasználás:

,

azaz olyan, mintha mindenki (csecsemőktől az aggastyánokig, az olajsejkektől a csőlakókig) állandóan egy-egy nagyobb teljesítményű vasalót működtetne (a nap 24 órájában).

3) Az egy fő által átlagosan elfogyasztott primér energia napi mennyisége:

2,2 kW.24 óra = 53 kWh = 190 MJ (1 kWh = 3,6 MJ).

4) Ez az egy fő által naponta felhasznált energia-mennyiség

ill.

nyersolaj elégetésével fedezhető.

A primér energiaforrások

környezeti és egészségügyi/szociális veszélyei

| Energiaforrás | Potenciális veszélyek |
| --- | --- |
| Olaj | Globális klímaváltozás Gépjárművek okozta légszennyeződés Savas eső Fúrótornyok, olajszállító hajók (tankerek) balesetei Olajvezetékek törése, szivárgása (robbantása terrortámadással) |
| Földgáz | Globális klímaváltozás Gázvezetékekből metán szivárgása Metán-robbanás Fúrótornyok/berendezések balesetei |
| Szén | Globális klímaváltozás Savas eső Felszíni bányászat: környezetrombolás, meddőhányók Mélyművelés: talajsüllyedés, felszíni vizek szennyezése Bányabalesetek Bányászok komoly egészségkárosodása |
| Nukleáris energia | Radioaktivitás Radioaktív hulladékok kezelése és tárolása Terrorfenyegetettség Nukleáris fegyverkezés Uránbányászok egészségkárosodása |
| Bioenergia (biomassza) | Kevéssé ismert hatás a tájra és a biodiverzitásra A műtrágyázás szennyezi a felszíni vizeket Verseny az élelmiszer-termeléssel |
| Vízierő | Lakossági ki/áttelepítések Megváltoztatott folyó- és felszíni vízfolyások Gátak Földrengések Lesüllyedt/elföldelt biomassza által kibocsátott metán gáz |
| Szélenergia | Esztétikai borzalom Zaj Madarak veszélyben Zavarhatja a telekommunikációt |
| Ár-apály energia | Az építmény nem felemelő látvány Ökológiai zavar: az élővilág természetes életterének és szokásainak megváltoztatása |
| Geotermikus energia | Szennyező gázok (SO2, H2S stb.) kibocsátása Felszíni vizek szennyezése vegyszerekkel, elsősorban nehézfémekkel Földrengés kiismerhetetlen hatásai |
| Napenergia | Nagy földterület lefedése Mérgező anyagok a napelemek előállításánál és karbantartásánál A városi és vidéki környezet látvány-rombolása Felszerelése (pl. háztetőkre) balesetveszélyes |

Különböző gépek

teljesítmény/tömeg arányai

(Nagyon) közelítő számítások élőlényekre

| Élőlény | Teljesítmény | Tömeg | Teljesítmény/Tömeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Ló | 5 LE (lóerő) = 5·746 watt = 3730 watt | 1 tonna = 103 kg = 106 g | 4·10–3 watt/g |
| ÁTP-áz | Forgatónyomaték: M = 1 pN·m = 10–12 J Szögsebesség: ω = 1 s–1 Teljesítmény: P = M· ω = 10–12 watt | Molekulatömeg: MW = 6·105 g/mol 1 molekula tömege: 6·105 g/mol/6·1023 1/mol = 10–18 g | 106 watt/g |