Megújuló energiaforrás: Geotermikus energia

Az egyetlen megújuló energiaforrás, amely a Naptól független. A geotermikus energia forrása a Föld belső melege.

Nagyon „híg” energiaforrás: a Föld teljes felületére számítva

1021 J/év ↔ 5,4·1024 J/év (napenergia, amely a légköri és hidrológiai ciklusokat működteti).

Szerencsére a Föld egyes területein (pl. a gejzírek vidékein) azonban koncentrálódik. Felhasználhatóságának alapja nem a hőmérséklet, hanem az entalpia, a fajlagos (egységnyi tömegre vonatkoztatott) energiatartalom. Az entalpia a nyomás, a hőmérséklet és a térfogat függvénye. Az ugyanakkora tömegű, hőmérsékletű és nyomású vízgőz lényegesen nagyobb energiatartalmú, mint a hasonló állapotú víz.

A víz/gőz entalpiája alapján vannak

- nagy entalpiájú források (a gőz ill. a víz hőmérséklete 180-200 oC),

- közepes entalpiájú források (a hőmérséklet 100-180 oC),

- kis entalpiájú források (a hőmérséklete < 100 oC).

Geotermikus erőművek teljesítményei (MW)

| Ország | 1995. | 2000. | 2005 (becsült) |
| --- | --- | --- | --- |
| Costa Rica | 55 | 143 | 162 |
| El Salvador | 105 | 161 | 200 |
| Franciaország | 4,2 | 4,2 | 20 |
| Izland | 50 | 170 | 186 |
| Indonézia | 310 | 590 | 1987 |
| Olaszország | 632 | 785 | 946 |
| Japán | 414 | 547 | 567 |
| Fülöp Szigetek | 1227 | 1909 | 2673 |
| USA | 2817 | 2228 | 2376 |
| Összesen | 6833 | 7974 | 11414 |

A hőmérséklet eloszlása üledékes medencében

Az egydimenziós Fourier-féle hővezetési egyenlettel jól leírhatjuk a mélységi hőmérséklet-eloszlást:

,

ahol Q a hőáram (egységnyi felületen átáramló hőteljesítmény),  k a hővezetési együttható és ΔT/Δz a hőmérsékleti gradiens z mélységben a felszín alatt.

A legtöbb kőzetre k = 2,5-3,5 W·m–1·oC–1 (homokkő, mészkő, kristályos kőzet), de iszap-kőzetre (agyag, agyagpala) kisebb: k = 1-2 W·m–1·oC–1, amelyek egyben vízzáró rétegek is. Az agyagréteg tehát nem csupán fedő-(záró) réteg, hanem egyben hőszigetelő párna a geotermikus energiaforrás felett.

Mivel ugyanakkora (függőleges) hőáram halad át az egyes rétegeken, a hőszigetelő rétegekben nagyobb hőmérséklet-gradiens alakul ki, mint a jobban vezető rétegekben.

A hőmérséklet-profil jelentősen módosul nagyobb hőáram esetén: a hőmérséklet-gradiens érzékenyen emelkedik, ha nő a geotermikus hőáram. Hazánkban a Délalföldön a geotermikus áram (375 mW/m2) az átlagot (60 mW/m2) lényegesen meghaladja, ezért nagy hőmérséklet-gradiens (0,15 oC/m) alakul ki. Ennek hatására már 1 km mélységben is a víz hőmérséklete jóval 100 oC fölé emelkedhet (természetesen nagy nyomáson, ezért nem forr).