Fosszilis energiahordozók: OLAJ és FÖLDGÁZ

Félek, hogy az unokáink egyszer megkérdezik:

Elégettétek? Azokat a nagyszerű szerves molekulákat egyszerűen csak elégettétek?

Sajnáljuk, elégettük.

A nyersolaj desztillációs termékei

| Termék | Leírás | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| Metán, etán | Gázok | Petrokémiai nyersanyag |
| Propán, bután | Gázok | Petrokémiai nyersanyag. A nehezebb gázokat cseppfolyósítják, és tartályokban forgalmazzák. |
| Motorbenzin | Könnyű desztillált elegy | Gépjárművek |
| Repülőgép-benzin | Könnyű desztillált elegy | Dugattyúmotoros repülőgépek |
| Könnyűbenzin (nafta) | Forráspont: 70-200 oC | Petrokémiai nyersanyag |
| Ipari benzin | Forráspont: 100-200 oC | Ipari oldószer |
| Fehér benzin | Forráspont: 150-200 oC | Festékhígító Száraz tisztítószer |
| Repülőgép-turbina üzemanyag | Kerozin, forráspont: 150-250 oC | Léglökéses (jet) repülőgépmotorok |
| Fűtőolaj (paraffin, kerozin) | A könnyű desztillációs folyamat végén lepárlódó olaj, forráspont: 250-300 oC | Lámpák Kályhák Házi fűtőberendezések |
| Dizelolaj | Középső desztillációs termék | Dizelmotorok |
| Gázolaj | Középső desztillációs termék, forráspont: 200-350 oC | Házi és ipari fűtőberendezések. Hőbontás (krakkolás) nyersanyaga a kőolajfinomítókban |
| Tengerészeti gázolaj | Középnehéz/nehéz desztillációs keverék | Nagy motorok Hajómotorok |
| Üzemanyagolaj | Nehéz desztillátum Olajmaradék Forráspont: 300 oC felett | Hőerőművek fűtőanyaga Hőbontás (krakkolás) nyersanyaga a kőolajfinomítókban |
| Kenőolaj | A kőolajmaradékok vákuum-desztillálása után visszamaradt olaj | Egymáson mozgó részek kenése a súrlódás csökkentésére A viszkozitás szerint osztályozzák. |
| Viasz | Nagy molekulasúlyú szénhidrogének, amelyeket kenőolajból kristályosítással nyernek | Vízmentesítés Fényezés/csiszolás Szigetelés Gyertyák |
| Bitumen | A nyersolaj desztillálása után visszamaradt szilárd/viszkózus anyag | Vízszigetelés Útépítés |
| Kőolaj-koksz | A nyersolaj desztillálása után visszamaradt szilárd anyag | Gőztermelés A grafit forrása |