Megújuló energiaforrás: SZÉLENERGIA

A szélerőgép teljesítménye

A szélerőgépek a rajtuk (lapátjaikon) átáramló levegő (szél) mozgási energiáját alakítják át elektromos energiává. A kerékpár-dinamó működési elve alapján a szél által meghajtott turbina egy villamos generátorhoz kapcsolódik, amely elektromos áramot állít elő.

Elméleti teljesítmény

A szélerőgépnek a forgó lapátok által meghatározott A felületén Δt idő alatt átáramló levegőtömeg

,

ahol vbe a szélkerék előtti (zavartalan) légsebesség, ρ a levegő sűrűsége (ρ = 1,2 kg·m–3). A levegőáram mozgási energiájából származó elméleti teljesítmény

,

azaz egyenesen arányos a szélkerék által súrolt felület nagyságával és a szél sebességének harmadik hatványával (köbével).

Az egységnyi (1 m2) felületen átáramló levegő fajlagos (elméleti) teljesítménye:

Valódi teljesítmény

A lapátokba ütköző levegőtömeg nem fékeződik le teljesen, a szélerőgépet elhagyó levegőtömeg mozgási energiája nem hasznosul.

Legyen vbe és vki a széllapátokra (messziről) érkező ill. onnan (messzire) távozó levegő sebessége. Tegyük fel, hogy a széllapátok mozgási síkjában a légsebesség ezen két sebesség számtani közepe:

.

A szélerőgépnek a forgó lapátok által meghatározott A felületén Δt idő alatt átáramló levegőtömeg

,

amelynek (a szélkeréknek átadott) mozgási energia megváltozása:

.

Rögzített vbe esetén, a növekvő vki kimeneti sebesség ugyan növeli a szélkeréken áthaladó levegőáramot, de ugyanakkor csökkenti a szélkeréknek leadott mozgási energiát. Optimumot kell találni.

Az „ideális” szélerőgép teljesítménye:

Adott vbe esetén a teljesítmény ott maximális, ahol (a szélsőérték számítások elvégzése után)

.

A szélerőgépből kinyerhető (egységnyi felületre eső) maximális teljesítmény

(W/m2).

A valóságos és elméleti fajlagos teljesítmények viszonya:

Ez azt jelenti, hogy a levegő mozgási energiájának maximum 60%-át tudják csak a szélerőgépek kihasználni, még akkor is, ha az erőgép mechanikai veszteségeivel nem számolunk.

A világ szélenergia-erőműveinek teljesítménye 2002-ben

| Kontinens/Ország | Teljesítmény (GW) |
| --- | --- |
| Európa Németország Spanyolország Dánia | 23,1 12,0 4,8 2,9 |
| Észak Amerika USA | 4,9 4,7 |
| Ázsia, Közép- és Dél Amerika India | 2,9 1,7 |
| Világ (összesen) | 31,0 |

Hazai szélerőmű (Kulcs)

2001. tavaszán felépült Magyarországon az első, az áramszolgáltatói hálózatba integrált szélerőmű Budapesttől 59 km-re délre, a Duna partján fekvő Kulcs községben.

Legfontosabb technikai adatai:

Névleges teljesítmény: 600 kW

(700 lakás ellátásához szükséges villamos energia előállítására alkalmas).

Mechanikai jellemzői:

- lapátkerék:

- háromszárnyú,

- változtatható lapátszög-állású,

- anyaga: epoxigyanta

- átmérője 44 m,

- forgásiránya az óramutató járásával megegyező,

- fordulatszáma 18-37 fordulat/perc

- a kúpos acéltorony magassága 65 m.