Mágnesesrezonancia-képalkotás

(Magnetic Resonance Imaging, MRI)

- ahhoz, hogy az emberi test belsejéről nem-destruktív módon képet lehessen alkotni, olyan sugárzás szükséges, amelyre nézve az emberi test féligáteresztő!

- az elektromágneses spektrumnak az UV-től a rádiófrekvenciás hullámokig terjedő tartományában az emberi test átlátszatlan → az orvosi képalkotó módszereknek ezen tartományon kívüli frekvenciákon kell működniük!

- ezek közül a magas frekvenciájú tartományban működik a röntgentomográfia

- az alacsony frekvenciás tartományban, a rádiófrekvenciákon a hullámhossz túl nagy (100 MHz-nél (vákuumban) 3 m) ahhoz, hogy az elektromágneses sugárzás abszorpcióján alapuló, elég jó térbeli feloldású (~mm-es) leképezési módszer alapja lehessen!

→ másfajta leképezési elvet kell felhasználni!

- ez az új elv: a sugárzás (elektromágneses sugárzás!) abszorpciója mágneses momentummal rendelkező atommagok által, mágneses tér jelenlétében (NMR), és a térbeli elhelyezkedés információjának a jelekbe való bekódolása a mágneses tér gradiense segítségével

1. A képalkotás alapelvei

- az NMR Larmor-egyenlete szerint a mag rezonanciafrekvenciája (ν0) arányos a mágneses indukcióval (B0):

*

1. ábra

az ábrán bemutatott, két, vízzel töltött hengerből álló fantom (leképezendő modell) esetén:

(a) ha a mágneses tér gradiense zérus (→ homogén mágneses tér): → a gerjesztő impulzust követően minden mag (a mintán belül) ugyanolyan frekvenciájú elektromos jelet indukál a vevő tekercsben (amint relaxálódnak) → a jelet digitalizálják, transzformálják (Fourier-transzformáció!) → egyetlen lorentzi vonalat ad!

(b) mágneses tér gradiens (kicsi gradiens!) jelenlétében:

- mutasson a mágneses tér gradiense a (pozitív) x tengely irányába:

→ a két henger tartalma eltérő mágneses indukcióvektort érzékel → a * Larmor-egyenlet értelmében két frekvenciát indukál a fantom → a Fourier-transzformáció két vonalat tartalmaz!

- ha a gradiens konstans (a tér indukcióvektorának értéke x lineáris függvénye), akkor a frekvenciáik különbsége arányos a két hengernek az x tengely irányában mérhető távolságával

→ azaz a tér gradiense bekódolja a térbeli elhelyezkedést megadó információt az NMR-jelbe!

|Ez minden NMR leképezési módszer alapelve!

- a gerjesztőimpulzust követő NMR-jelből mintákat vesznek és digitalizálják azokat; jelöljük t2-vel azt az időintervallumot, amelyen belül a digitalizációt elvégzik, a vett minták számát jelölje n; az n db mintát az időben ekvidisztáns módon (egyenletesen elosztva) veszik → t2/n távolságban lesznek egymástól az időben

→ ezek Fourier-transzformáltja a frekvenciatartományban ugyancsak egyenletesen elosztott (ekvidisztáns) pont-sorozatot eredményez → ez pedig – lineárisan változó tér, azaz konstans gradiens esetén - egyenletes eloszlást jelent az indukció nagyságának, azaz a térbeli elhelyezkedésnek függvényében

→ ha tehát n növekszik, akkor vele a térbeli feloldás is növekedni fog!

2. Képalkotási módszerek

- két hengerből álló modellünk képének megalkotásához több információ szükséges, mint a fentebb leírt egyetlen projekció az x tengelyre

- egy egyszerű y-gradiens (egy második, független kísérletben megfelelő lenne egyszerű modellünk kétdimenziós képének rekonstruálásához, azonban általános esetben TÖBB INFORMÁCIÓ SZÜKSÉGES!)

- egy lehetséges megoldás – ezt valósították meg eredetileg – az, hogy x és y irányú gradiensek keverékét használjuk fel projekciók sorozatának és azáltal – a röntgen-CT területén használt – szűrt visszaprojekciók (filtered backprojection) segítségével a kép rekonstruálásához

- ezt a módszert napjainkban kevéssé használják az MRI területén!

2. ábra

- a ma alkalmazott leképezési módszerek a Fourier-transzformáció tulajdonságot használják fel:

- amint korábban tárgyaltuk: n adatpont felvétele x-gradiens jelenlétében a Fourier-transzformáció után n számú adatpontot szolgáltat, amelyekbe a tér-információ be van kódolva

- 2 dimenziós kép megalkotásához az y-tengely menti térinformációt is be kell kódolni az adatokba

- ezt eredetileg úgy oldották meg, hogy változó t1 ideig y-gradienst alkalmaztak → ez meghatározza a jel fázisát a t2 időintervallum kezdetén, amely t2 alatt „kiolvasó” gradienst hoztak létre az x tengely mentén (2/a ábra) t1-et változtatták és az ezt követő t2 időtartam alatt n adatpontot gyűjtöttek t1 minden értékére (ez utóbbinak m számú értékénél) → végül a kapott,  elemből álló adatsort Fourier-transzformációnak vetették alá, amelynek eredményeképp  számú, ekvidisztáns beosztású pontot kaptak a térbeli xy síkban

- a t1 változtatása megzavarja a kísérlet időbeli szervezését → a gyakorlatban t1 változtatása helyett az y-gradiens értékét szokták növelni m számú, egyenlő nagyságú lépésben, miközben t1-et állandó értéken tartják: ez az ún. „spin-elhajlítás” (spin warp), másnéven fáziskódolás technikája (2/b ábra)

- Az MRI megvalósításának eredeti módszere tehát a következő (3. ábra):

- a spin-rendszer gerjesztése

- fáziskódoló gradiens (gy) alkalmazása állandó t1 időtartamig

- gx kiolvasó gradiens alkalmazása mellett n számú adatpont gyűjtése

- m számú lépésben, a gy kódoló gradiens értékét mindig 1-1, azonos nagyságú       lépéssel növelt megismétlése az előző három algoritmus-elemnek

- 2-D Fourier-transzformáció elvégzésével  képpontból álló kép alkotása

3. Szelet-kiválasztás

A fenti eljárás háromdimenziós (3-D) képalkotásra is általánosítható, de:

- általában célszerűbb ennél síkbeli (2-D) képek sorozatának elkészítésével megvalósítani a 3-D képalkotást; az xy síkbeli 2-D képeket véges vastagságú szeletekről készítjük, ezekből áll össze az egész test

- a szeletek kiválasztása úgy történik, hogy z-gradiens jelenlétében a rendszert nem derékszögű, hanem sinc(t) (vagyis ) lefutású impulzussal gerjesztjük → a sinc(t) típusú gerjesztés (mint korábban láttuk) téglalap alakú frekvenciaspektrummal rendelkezik, azaz csakis egy adott frekvenciaintervallumban gerjeszt

→ állandó z-gradiens esetén ez konstans vastagságú szeletet választ ki a leképezendő testből (az xy síkban)

- a z gradiens szükségszerű jelenléte miatt a kiválasztott szeletben káros fázis-elvándorlás lép fel, amely – ha nem korrigáljuk – a detektálandó jel elveszítésével jár

→ erre „idő-megfordító gradiens” alkalmazásával korrigálnak, amely a szelet-kiválasztó (gerjesztő) impulzus után bekapcsolt, az eredeti (kiválasztó) z-gradienssel ellentétes irányú z-gradiens

4. A spinvisszahang használata

- korábban már tárgyalt spinvisszhangot az MRI-ben az adatgyűjtés késleltetésére használják

- az adatgyűjtés késleltetése kettős célt szolgál az MRI-ben:

- (1) időt ad arra, hogy a spin-spin relaxáció előrehaladjon, amely a kép kontrasztját hivatott kialakítani (lásd később, a 6. részben!)

- (2) (ez tisztán instrumentális szempont!)

- a rádiófrekvenciás adó- és vevő áramkörök ki/be kapcsolásához időre van szükség

- az adó által generált gerjesztő impulzus alatt a vevő áramkört (annak védelme érdekében) ki kell kapcsolni → véges idő kell a bekapcsolásához!

- ezen (holt) idő alatt a jel egy része elvész a (szabad indukciós lecsengés alatti) fázis-elvándorlás következtében

- e probléma kiküszöbölésére spinvisszhangot generálnak, amelynek segítségével az adatgyűjtés milliszekundumokkal a gerjesztés után is elvégezhető, amikor a vevő áramkör már stabil

- ráadásul a spinvisszhang szimmetrikus (ellentétben az aszimmetrikus szabad indukció lecsengéssel, amelyet a 180°-os spinvisszhang-geresztő impulzus nélkül kapnánk), amely javítja a képminőséget

→ a spinvisszhangot mindig használják az MRI-ben!

- az „inverzió-visszafordító” (IV) és „részleges telítési” (RT) szekvenciákban (lásd alább: 6. és 7. rész) igen rövid (< 20 ms) visszhangkésleltetést használnak (a fenti instrumentális okokból), amely a kép kontrasztját csak elhanyagolható mértékben rontja

- a „spinvisszhang”-impulzusszekvenciákban a visszhang késleltetési ideje hosszabb, T2-vel összemérhető; ez a kontrasztképzésre szolgál

- a spin-elhajlítás (spin warp) teljes impulzusszekvenciáját a 4. ábra mutatja.

4. ábra

5. ábra

5. Szeletelő képalkotás összehasonlítása a térfogati képalkotással

- a szeletelő képalkotási technika 3-D esetre általánosítható: kétfázisú bekódoló gradiens kell ehhez a kiolvasó intervallum előtt; ehhez az n pontból álló adatsorból  számút kell gyűjteni

- az eljárás ↑ leginkább időigényes része: a szükséges mértékű relaxációkhoz biztosítandó időkésleltetések → a 3-D térfogati képalkotáshoz szükséges idő L-szer hosszabb az egyetlen szelet felvételéhez felhasznált időnél

- ez igen nagy ár, viszont így valódi izotrop kép alkotható (amely ferde szeleteket is tud szolgáltatni)

- kevésbé időigényes alternatíva: a „sokszeletes” (multislice) képalkotás (5. ábra)

- mialatt az 1. gerjesztett szelet relaxál, újabb szelete(ke)t gerjesztünk; a TR (relaxációra hagyott) idő alatt ≈ 20 szelet gerjeszthető!

- ez maximum szeletszám:

(ahol TE az egy szelet gerjesztéséhez és adatgyűjtéséhez szükséges idő)

6. Impulzus-szekvenciák és kontrasztok

- az MRI-képek kontrasztjának eredete:

- proton-sűrűség: [H]

- spin-rács relaxációs idő (T1)

- spin-spin relaxációs idő (T2)

- áramlás (véráram)

- kémiai eltolódás

- ha a TR relaxációs időintervallum hosszú a T1-hez képest: akkor csak a proton-sűrűség ad kontrasztot

- de a lágy szövetek protonsűrűség eltérései kicsik a T1 illetve T2-beli eltéréseikhez képest → azokat is fel kell használni!

- a T1-kontraszt (egyszerűbb módja: a relaxáció előtt alkalmazott második 90°-os impulzussal (részben) telítésbe visszük a mintát

(miközben a TE spinvisszhang-késleltetést rövidre választjuk a T2-effektusok elkerülésére)

6. ábra

7. ábra

- a 7a ábrán láthatóan a hosszú T1-ű szövetek (agyvíz, CSF: cerebrospial fluid) jele jobban
   telítődik, mint a rövid T1-ű  szöveteké (agyszövetek) → a kontraszt nő

- A 8. ábra telítési képet mutat, szignifikáns T1-súlyozással

- T2-kontraszt (6. ábra 2. sora)

létrehozása: TE (visszhang-idő) növelésével

7 (b) ábra: TE változtatása különböző T2-kontrasztokat ad

- progreszív T2-kontrasztú képek sokszoros visszhangok alkalmazásával kaphatók (6. ábra, 3 sor)

(hosszabb T2 relaxációs idő → nagyobb T2-kontraszt)

de: a relaxáció miatt progresszív jelcsökkenéssel jár!

9. ábra

- 9. ábra: spin-visszhang képek sorozata

- inverzió-visszafordító (IV) szekvencia

(6. ábra, 4. sora)

- az egyensúlyi mágnesezettséget először 180°-os impulzussal invertáljuk, majd a képet egy 90°-os impulzussal alkotjuk meg, amelyet TI időkésleltetéssel alkalmazzuk

- az invertáló és a kiolvasó impulzusok közti idő alatt a jel –MZ-ről MZ felé relaxál

szerint

→ ez a szekvencia nagyon erős kontrasztot ad!

- viszont hosszabb ideig tart, mint a másik két szekvencia

7. Az áramlás hatása az MRI-re

- a (vér-) áramlást az MRI-ben a következőképpen detektálhatjuk:

- (a) egyszerű planáris leképezési protokoll, RT részleges telítéssel (RS = PS, partial saturation): az áramló folyadék (vér) fényesnek látszik, mert a képbe folyó protonok nem telítettek!

- (b) más lehetőség: az adatgyűjtési visszhang előtt egy új gradiens-periódus alkalmazása, amelyet egy második, ellentétes irányú, ugyanolyan hosszú idejű gradiens követ

- ennek nincs hatása az áramlásmentes közeg képére (ugyanis a 2. gradiens újragenerálja az 1. során fázisban elvándorolt rendszert)

- de az áramló folyadékok az 1. és 2. gradiens alatt MÁS teret éreznek → nem áll vissza bennük az eredeti fázisviszonyokkal bíró spinrendszer

→ jelcsökkenés → képkontraszt!

8. Kémiai eltolódásos leképezés

(chemical shift imaging: CSI)

- a fenti leképezési eljárásokban a kiolvasó gradiens "elmossa" a kémiai eltolódásból eredő kis frekvenciaeltolódásokat

→ ha ehelyett az adatgyűjtés kiolvasó gradiens NÉLKÜL, az x és y információ fázis-bekódolással a jelbe bevitelével történik a (δ) kémiai eltolódás leképezhető

9. A röntgen-CT és az MRI közti különbségek

- a képek teljesen különböző fizikai folyamatok eredményeként jönnek létre

- az MRI-jel a lágy szövetekben lévő protonoktól származik → a csontok zérus-jelként jelennek meg

- CT: a csontok gyengítési tényezője igen nagy

=> az MRI-képen nem látható csontos képződmény!

- a képek különböző módon jönnek létre:

- MRI: a térbeli információt három azonos vevőtekercs szolgáltatja

- CT: egyetlen állványzatra szerelt detektorsík

=> az MRI során készíthető kép bármely ferde sík mentén is!

- különbözik a képrekonstrukció módja:

- MRI: 2-D Fourier-transzformáció

- CT: visszaprojekció

=> ezek az eljárások különböző módon érzékenyek a szöveti “hibákra”!

=> a visszaprojekció során az egyes pontok kölcsönhatnak egymással, a Fourier-transzformáció azonban nem keveri azonos módon a pontokat

=> a “hibák” (mozgás, nemlinearitás) az MRI során nem befolyásolják olyan erősen 
      a képet, mint a CT esetén

- habár az MRI-képek elkészítése percekig tart, a mozgás kevésbé befolyásolja a leképezést, ugyanis az adatok összegyűjtése kb. 5 ms-ig tart, mely a mozgáshoz szinkronizálható (pl. dobogó szív)