Vibrációs spektroszkópia

- a vibrációs spektroszkópiát igen széles körben alkalmazzák a biológiai problémák vizsgálatára is:

- a vibrációs spektrum a molekulák spektroszkópiai jellemzői közül a leginkább specifikus, legjellemzőbb

- rendkívül sok atomcsoport, valamint a teljes (makro-) molekulák vizsgálhatók így, mégpedig igen specifikusan

- akár szubpikoszekundumos időfeloldás is elérhető ilyen módon

- a ’70-es évekig a vibrációs spektroszkópia csupán az IR (infravörös) spektroszkópiát jelentette

- azóta azonban a Raman-spektroszkópia (főként a lézerek megjelenésével) reneszánszát éli, jelentősége (legalábbis) eléri az IR spektroszkópiáét, különösen, ha a speciális Raman-technikákat (CARS, RR, TR3, FT-Raman, stb.) figyelembe vesszük

CARS:	Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy

RR:	Resonant Raman Spectroscopy

TR3:	Time-Resolved Resonance Raman Spectroscopy

FTR:	Fourier Transformation Raman Spectroscopy

- az IR spektroszkópiában is kisebbfajta forradalmat jelentett az FT-IR technika megjelenése

1, MOLEKULAREZGÉSEK

a, Kétatomos molekulák (illetve atomcsoportok)

α, harmonikus oszcillátor-modell

F = -kx	harmonikus erő (k: rugóállandó)

(x: az egyensúlyi helyzetből való elmozdulás)

→ parabolikus potenciálvölgy

klasszikus mechanika:

→ harmonikus rezgőmozgás frekvenciával

- ugyanígy kezelhető két, harmonikus erővel összekötött részecske (tömegpont) rezgése:

a μ redukált tömeg bevezetésével

- a tömegközépponthoz viszonyítva  frekvenciájú harmonikus rezgés

kváziklasszikus modell:

- a parabolikus potenciálvölgyön belül szabadelektron-közelítés: λν hullámhosszú de Broglie-féle részecskehullám

- nem tud kijönni a völgyből: csomópont a völgy széleinél

ν: a vibrációs állapotra jellemző, v = 1, 2,…

xv: átlagos kitérés

- a hullámhossz a de Broglie-összefüggés (részecskehullám) szerint meghatározza a tömegpont impulzusát → kinetikus energiáját is:

de Broglie-összefüggés →

, ezzel a teljes energia:

- energiaminimumra törekvés: olyan xν átlagos kitérésű rezgésállapot alakul ki, amelyre

→ emiatt ,  helyettesítéssel kapjuk:

itt v = 1, 2, … vibrációs kvantumszám

→ a harmonikus oszcillátor energiaszintjei azonos távolságban vannak egymástól (mégpedig hν távolságban)

kiválasztási szabály:

→ csak a szomszédos vibrációs szintek között lehetséges átmenet

→ a harmonikus oszcillátor spektruma egyetlen vonalból áll

De ez – a kiválasztási szabállyal együtt – CSAK HARMONIKUSOSZCILLÁTOR-MODELLRE IGAZ! (sőt, csak ezen kváziklasszikus közelítésben)

A Schrödinger-egyenlet megoldása:

- először megmutatjuk, hogy ha a tömegközéppont-koordinátákat használjuk, akkor az atommagok relatív mozgása (a vibráció) szeparálható a molekula egészének (a tömegközéppontnak) a mozgásától:

a Schrödinger-egyenlet a molekulára:

, ahol

V: potenciális energia

(itt a  Laplace-operátor a tömegközéppontok helykoordinátái (x1 illetve x2, stb.) szerinti deriváltakat tartalmazza:

)

- meg akarjuk mutatni, hogy a magok egymáshoz képesti helyének  és a tömegközéppont helyének  koordinátáit felhasználva a Schrödinger-egyenlet szeparálható

S: tömegközéppont („súlypont”)

- a deriváltak transzformációját csak az x-koordinátára írjuk ki (a többi ugyanilyen):

tudjuk:  itt

ezekkel:

emiatt a két Laplace-operátor összegének x szerinti részére:

az y illetve a z szerinti részekre ugyanígy →

ahol a μ a redukált tömeg:

a teljes hullámfüggvényt írjuk:

a Hamilton-operátort pedig írjuk:

itt:  és

és végezzük el a szeparálást:

osszunk :

a bal oldal 1. tagja független -től, a 2. tag független -től  VAGYIS AZ EGYENLET SZEPARÁLHATÓ!

→ tehát elég a harmonikus oszcillátorra felírt

(1 dimenzióban)

Schrödinger-egyenlettel foglalkozunk ahol

,

Re: egyensúlyi helyzet,

- a Schrödinger-egyenlet alakja egyszerűsíthető a következő jelöléssekkel:

;

;

;

ezekkel a Schrödinger-egyenlet:

- ennek megoldásának egyik lehetősége: aszimptotikus megoldást keresünk (amely megmutatja, hogy milyen a hullámfüggvény  esetén)

ha x (és így y) nagy, akkor a zárójelben ε elhanyagolható y2 mellett, így az egyenlet

-ra egyszerűsödik

Ez integrálható: , amint (~ aszimptotikusan egyenlőt jelent, tudniillik -re)

arról helyettesítéssel meggyőződhetünk:

aszimptotikusan elhanyagolható

ez a megoldás azonban -re divergens → fizikai szempontból elfogadhatatlan

→ a másik megoldás:  már jó.

Vagyis: nagy kitéréseknél a hullámfüggvény „szárnyai” Gauss-féle „haranggörbe” szerint viselkednek

Feltesszük:

( ahol az f függvénynek lassabban kell ∞-hez tartania y→∞ esetén, mint ahogy az  tart 0-hoz  az  függvény négyzetesen integrálható maradjon!

behelyettesítve ezt a próbafüggvényt az egzakt Schrödinger-egyenletbe kapjuk:

(ahol ; )

Ez a Hermite-egyenlet, amelynek megoldása ismert:

- a fenti ( feltételnek megfelelő megoldása csak akkor van, ha az ε pozitív, páratlan egész szám; 	ekkor: ε=2v+1; v=0, 1, 2, …

vagyis a harmonikus oszcillátor energiaszintjei:

v = 0, 1, 2, ...

a hullámfüggvények, pedig a Hermite-polinomok

→ az oszcilláció nem „fagy be” abszolút zérus hőmérsékleten sem:

A kiválasztási szabályok az emisszióra és abszorpcióra a fenti hullámfüggvényekkel képzett átmeneti momentumok analízisével kaphatók:

→ A hermitikus oszcillátor spektruma az infravörös tartományba esik, és egyetlen, hν energiához tartozó vonalból áll.

β, Anharmonikus oszcillátor-modell

Morse-potenciál:

ahol: De a potenciális gödör mélysége (a disszociációs energia a gödör minimumától)

ezzel a potenciális függvénnyel a Schrödinger-egyenlet megoldható, következtetések:

- a Morse-oszcillátor vibrációs szintjeinek száma véges

- ha a v növekszik, akkor csökken a szomszédos vibrációs szintek energiájának különbsége (konvergálnak a szintek)

- az IR abszorpcióra/emisszióra vonatkozó kiválasztási szabály eltér a harmonikus oszcillátor modellre érvényes -től:

is megengedett de a vonalak intenzitása kicsiny

( ez felharmonikusok, kombinációs frekvenciák (és az úgynevezett Fermi-rezonanciák) megjelenésére vezet

b, Sokatomos molekulák

belső szabadsági fokok száma:

- nemlineáris molekulákra: 3N-6 (az N db magra: 3N-3 (transzlációs) -3 (rotációs))

- lineáris molekulára: 3N-5

Bármely molekula rendkívül komplikált rezgései felbonthatók NORMÁL VIBRÁCIÓKRA:

- 3N-6 belső szabadsági fok esetén: 3N-6 db független normál vibráció

- minden normál vibrációban a molekula minden atomja azonos frekvenciával rezeg, és egyensúlyi helyzetükön is ugyanabban az időpillanatban mennek át

- „normál koordináták” választhatók úgy, hogy minden normál vibrációt egyetlen Q normál koordináta jellemez

- minden normál koordináta szeparálható (független) hozzájárulást ad a kinetikus és a potenciális energiához

2, MOLEKULÁK IR SPEKTRUMA

láttuk: harmonikus oszcillátor-modellre:

hν-nél IR vonal jelenik meg, ahol

itt pedig a k, μ jellemző az atomcsoportra illetve molekulára!

( a vibrációs spektrum a molekulák ma ismert fizikai tulajdonságai közül a leginkább egyedi, legjellemzőbb!!!

- vibrációs frekvenciák → csoportfrekvenciák

→ “ujjlenyomat”-frekvenciák

α, csoportfrekvenciák:

- egy-egy atomcsoportra jellemzők: -OH, -C(N, -NO2, CH3, stb.

- a vibrációk az atomcsoportra lokalizáltak

- 1500 cm-1 felett minden (nem túl gyenge: azok ugyanis felhangok lehetnek) sáv biztosan csoportfrekvencia; értelmezésük megbízható

- definíció: a csoportfrekvencia olyan frekvencia, amely minden molekula IR spektrumában megtalálható, amely tartalmazza az adott csoportot, és mindig ugyanabban a keskeny frekvenciasávban jelentkezik.

- a csoportfrekvenciákat empirikusan határozzuk meg, a csoportot tartalmazó sokféle molekula spektrumának összetevésével

β, “ujjlenyomat”-frekvenciák:

- igen jellemzőek a molekulára (innen a nevük!)

- az egész molekula vibrációiból származnak (nincsenek egy-egy atomcsoportra lokalizálva)

- az IR spektrum több az “ujjlenyomatnál”, mivel ez nemcsak azonosítja a molekulát, de annak összetevő csoportjairól is információt ad (a csoportfrekvenciák révén)

- a -értékeket általában nem lehet megjósolni

- 1500 cm-1 alatt a sávok lehetnek MIND csoportfrekvenciák, MIND “ujjlenyomat”-frekvenciák;  csökkenésével egyre valószínűbb, hogy az utóbbiak (de nem biztos!!!)

- még ha egy sáv -ja jellemző is egy csoportfrekvenciára, akkor sem biztos, hogy az!

( - 1500 cm-1 alatt a -on kívül MÁS bizonyíték is kell arra, hogy csoportfrekvenciáról van szó (nagyon intenzív, szokatlanul keskeny vagy széles, dublett szerkezete van, stb.)

- az ujjlenyomat-tartományban egy csoportfrekvencia hiánya megbízhatóbb bizonyíték, mint jelenléte

IR sugárzás abszorpciója:

- HCl molekula „kondenzátorban”:

- ha a teret a molekularezgés sajátfrekvenciájával változtatjuk: rezonanciaabszorpció

- ilyen nagy frekvenciával nem lehet kondenzátort vezérelni, DE IR fény (200 … 4000 cm-1) jó erre!

- a molekulák (≈ 10 Å = 10-7 cm) homogén elektromos teret éreznek! (λ = 10-3 cm =1000 cm-1-nél)

( az IR abszorpcióhoz szükséges tehát:

1, a fény frekvenciája megegyezzen az oszcillátor sajátfrekvenciájával

- de ez nem elég:

a szimmetria miatt a H2 molekulában semmi sem történik

- a CO2-nek sincs permanens dipólmomentuma (mivel szimmetrikus: O = C = O)

Ok: az 1-es vibráció nem változtatja meg a dipólmomentumot, a 2-es és 3-as igen!

( az IR abszorpcióhoz az is kell, hogy:

2, a vibrációnak meg kell változtatnia a dipólmomentumot!

3, A Raman-szórás elmélete:

a, klasszikus modell

- a fény elektromos vektora  indukált dipólmomentumot hoz létre a molekulában

Essen a molekulára monokromatikus (ν0 frekvenciájú), z irányban síkban poláros fény:

a πz az indukált dipólmomentum z komponense:

Ж

Tegyük fel: a molekula νvibr frekvenciával rezeg!

- a két mag közti távolságnak az egyensúlyi távolságtól való eltérése legyen !

0: a kiindulási t-t megfelelően választva ez 0 lehet

Tegyük fel: a két atomos molekula polarizálhatósága lineárisan változik a Δv-vel

ekkor

ezt behelyettesítva a πz kifejezésébe 	Ж:

felhasználva, hogy

azaz:  (Rayleigh-szórás)+(anti-stokesi Raman-szórás)+(stokesi Raman-szórás)

→ vagyis a Raman-szórás (frekvenciája – e klasszikus modell szerint) a molekula rezgéseiről ad felvilágosítást (ugyanúgy, mint az IR spektroszkópia)

b, A Raman-szórás kvantummechanikai modellje

- gáz halmazállapotú, kétatomos molekulákra:

(jó közelítéssel szétválaszthatók)

: szempontunkból elhanyagoljuk

: elektronátmeneti energia 10000 – 50000 cm-1

: 10 – 4000 cm-1

v = 0, 1, 2, …

→ a (hullámszám egységben mért) vibrációs vonalak távolsága azonos

- kvantummechanikai modellben a fényszórás KÉTFOTONOS folyamat:

- 1. lépés: a foton-molekula ütközés a molekulát extrém rövid élettartamú, magasabb energiájú állapotba viszi

- ezt a felfelé mutató nyilak jelzik (hosszuk arányos a foton energiájával)

- a nagyenergiájú állapot lehet a molekula kvantált energiaszintjeinek valamelyike, de általában nem az

- 2. lépés: kb. 10-14 s múlva kilép egy foton

- lefelé mutató nyilak jelzik

- IR abszorpció

- Rayleigh-szórás: a foton energiája változatlan (ugyanolyan hosszú nyilak!)

- antistokesi Raman-szórás (a molekula energiát veszít)

- stokesi Raman-szórás (a molekula energiát nyer)

- Látszik: a Raman-csúcsok helyzete az alap elektronállapot tulajdonsága!

- a klasszikus modell nem jósol különbséget a stokesi és antistokesi Raman-vonalak intenzitásai között (ezeknek megfelelő tagok együtthatói azonosak voltak), azonban a kvantummechanikai modellből nyilvánvaló, hogy az antistokesi vonal megjelenéséhez a molelulának gerjesztett vibrációs állapotban kell lenni

→ a vibrációs állapotok betöltöttsége Boltzmann-eloszlást követ:

(pl.: T = 300 K-en 480 cm-1-nél lesz 1/10 a betöltöttségek aránya

→ 3 ( 480 cm-1 = 1440 cm-1 esetén az antistokesi vonal 1‰-e csupán a stokesi vonal intenzitásának)

- prerezonancia Raman esetén az antistokesi vonal intenzitása megnövekszik

- rezonancia Raman (RR) esetén, ha a beeső fény frekvenciája megegyezik az elektronátmenet frekvenciájával, a Raman-sáv intenzitása NAGYSÁGRENDEKKEL meghaladja a normális Raman-sáv intenzitását

ilyenkor a beeső fotont a molekula abszorbeálja és egy második foton azonnali (≈ 10-14 s) re-emissziójával rezonancia Raman-szórás tapasztalható

→ sokkal könnyebben mérhető, mint a normal Raman-szórás

→ szelektív mérés lehetősége (a komplex biológiai rendszerek esetén ez kulcsfontosságú!)

- a rezonancia Raman-szórással két folyamat is verseng, mindkettő valószínűsége sokkal nagyobb:

- sugárzás nélküli átmenet a gerjesztési elektronállapotból alapállapotba

- fluoreszcencia

- mindig a gerjesztett elektronállapot vibrációs alapállapotából (relaxáció után) következik be → az emisszió hullámhossza független a λgerj –től → ennek alapján a Raman-szórástól elkülöníthető

- ns-os folyamat: időfeloldással elkülöníthető a fs-os Raman-szórástól

- sokkal nagyobb valószínűsége miatt általában igen megnehezíti a Raman-szórás mérését!

Megjegyzések:

- normális Raman-szórás esetén a sáv intenzitása -nel

- a Rayleigh-szórás intenzitása a beeső fény kb. 10-6-szorosa, a normál Ramané: 10-10

-míg a normál Raman-intenzitások az (elektronikus) alapállapotok-tól függetlenek, addig a rezonancia Raman intenzitása csakis a gerjesztett elektronállapot figyelembevételével határozható meg

→ az RR a gerjesztett elektronállapotról (is) ad felvilágosítást → ez a gerjesztett elektronállapot közvetítésével létrejövő biológiai folyamatok (fotoszintézis, látás) vizsgálatát is lehetővé teszi!

4, Az IR spektroszkópia és a Raman-spektroszkópia összehasonlítása

- mindkettő ugyanarról a fizikai folyamatról, a molekulák rezgéseiről ad felvilágosítást

- szimmetriát nem mutató (vagy csak kevéssé szimmetrikus) molekulák esetén az IR és a Raman-spektrum igen hasonló lehet:

- a csúcsok általában ugyanott vannak

- de pl.: az 1100 cm-1-es IR-csúcs Raman-ban alig látható

→ kiegészítő információt szolgáltatnak!

- ez ↑ különösen nyilvánvaló szimmetriaközépponttal rendelkező molekulák esetén: kölcsönös kizárás szabálya:

itt az IR-ben megengedett átmenetek Ramanban tiltottak és a Raman megengedettek IR-ben tiltottak

Az IR és a Raman-spektroszkópia komplementaritásának oka: a két effektust kiváltó fizikai jelenségek eltérő természete:

IR:

- abszorpciós folyamat, a molekula permanens dipólmomentuma (μ) rezgés közben való megváltozásának eredménye

- az IR-sáv intenzitása:

(Q: normálkoordináta; : az egyensúlyi állapotban kell venni)

Raman:

- szórási folyamat, a molekula indukált dipólmomentuma rezgés közbeni megváltozásának eredménye (ugyanis a molekula polarizálhatósága függ a Q normálkoordinátától)

- a Raman-sáv intenzitása:

(α: polarizálhatóság)

Az IR illetve a Raman-spektroszkópia előnyei és hátrányai biológiai vizsgálatok esetén:

- mindkettő akár szub ps-os időfeloldást lehetővé tesz (IR-ben upconversion-nel) (vö.: NMR: lassú)

- vizes oldatban IR-t nehéz mérni (a víz erős IR elnyelése miatt), Ramanban ez nem probléma (a víz Raman-szórása gyenge)

- a rezonancia Raman lehetővé teszi (az igen komplex → nehezen kiértékelhető) vibrációs spektrumon belüli SZELEKTÍV megfigyelést; IR analogonja nincs az RR-hez ( igen gyakori, hogy a vibrációs spektrum az IR-ben gyakorlatilag kiértékelhetetlenül komplex (különösen biológiai makromolekulák esetén)

- az RR a gerjesztett elektronállapotok vizsgálatát is lehetővé teszi, ellentétben a közönséges Raman-nal és az IR-rel (ugyanis a sáv intenzitását RR-ben a gerjesztett állapot döntően befolyásolja)

- közönséges Raman vizsgálatához nagy koncentrációjú minta kell (0,1 … 0,01 mol/dm3), RR-nál 10-4 … 10-6 mol/dm3 vizes oldat is elegendő

- közönséges Raman-hoz optikai szempontból HOMOGÉN minta kell, RR-nál ez sokkal kevésbé fontos

- Ramanhoz igen kevés minta elegendő (akár μl-nyi): tűszerű, fókuszált lézernyaláb (tipikusan 0,05 mm ( 2 mm)

- Raman-nal folyadékok, oldatok, gázok, filmek, felületek, szálak, szilárd minták és kristályok egyaránt vizsgálhatók

- RR-al egyetlen fotoreceptor sejten is lehet mérni

- azonban, ha folyatni kell a mintát akkor sokkal több (≈ 50 ml) minta kell!

- közönséges Raman esetén intenzív lézernyaláb használható (nem bontja a mintát, hiszen a minta nem nyeli azt el!), RR vizsgálatoknál azonban (a rezonancia abszorpció miatt) ez komoly probléma, ha a lézer hullámhosszát az UV felé toljuk, akkor a minta (sőt akár a kvarcküvetta!) könnyen tönkremehet ( speciális minta-technikák: szabadon folyó oldat, dróttal irányított folyadéksugár

- az IR-ben alig vizsgálható homopoláros kötések (pl.: C-C, S-S) Raman-nal jól mérhetők

- Raman-nal a TELJES vibrációs spektrumon (10 – 4000 cm-1) egyetlen scannel felvehető, míg IR-ben 600 cm-1 alatt speciális technika szükséges; Raman-nal az IR mérések a láthatóba illetve UV-ba transzformálhatók, ahol jól kidolgozott, hatékony optikai technikák (frekvenciakeresés illetve frekvenciatöbbszörözés, gyors és csupán fotonzaj-határolt detektorok, stb.) állnak rendelkezésre

- akár teljes Raman-spektrumok felvehetők << 1 s alatt; ez (elsősorban FT technika esetén) IR-re is igaz

- jelentős hátránya a Raman-nak (még az RR-nek is!), hogy igen kis valószínűségű fizikai folyamaton alapul ( a vele versenyző folyamatok általában igen megnehezítik a mérést

-elsősorban a fluoreszcencia okoz problémát → speciális technikák

- az IR-ben igen jelentős előrelépést jelentett a Fouorier-transzformációs technika bevezetése; ez Raman-ban is igen előnyös

- az IR jobb: kvantitatív analízisre (IR: Beer–Lambert-törvény; I0-nak nincs Raman analogonja) és gázokra (kis intenzitás Ramanban)

5, Az IR és a Raman MÉRÉSE:

a, IR spektrofotométerek

α, közönséges spekrofotométer:

(optikai nullázás)

- hasonló az UV-VIS abszorpciós spektrofotométerhez

- vörösen izzó kerámia rudacska a fényforrás

*, optikai nullázás: -1( T pontosság

**, elektronikus nullázás (hányados-regisztrálás):

- elektronikus  képzés → 0,1( T pontosság

- és 1-nél nagyobb OD-k is mérhetők (szemben az optikai nullázással, amely abszorbeáló referencia esetén lecsökkenti a minta-intenzitását is)

- kétsugaras (különbségi mérés; fényforrás ingadozása)

- fényszaggatás → keskenysávú, fázisérzékeny detektálás

→ job jel/zaj viszony

-detektor:

- termoelem

- piroelektromos detektálás

- fotovezető

β, igen fontos: FT-IR (Fourier-transzformált IR)

(Fourier-transzformált IR)

- diszperzív monokromátor helyett interferométer

- általában Michelson-interferométer (1891)

- régóta ismert, de (az FT miatt) gyors számítógép kellett hozzá

- 50(-os nyalábosztó (KBr lemez, Ge-bevonattal; távoli IR-ben:

- mylar fólia

- vagy fémháló)

- nincs rés!

- az egyik tükröt periodikusan mozgatják

- nem különítik el a hullámhosszakat → minden tükörállásnál minden hullámhossz részt vesz az interferogram létrehozásában

→ a készülék dinamikus tartományának nagynak (≈ 104) kell lennie

- interferogram: monokromatikus fény

→ a készülék dinamikus tartományának nagynak (≈ 104) kell lennie!

interferogram:

(: intenzitás a  egyetlen frekvenciánál)

ha folytonos frekvencia-eloszlású (spektrum):  (jelintenzitás a hullámszám függvényében)

akkor az  interferogram ezek integrálja:

ezt mérjük: Fourier-transzformált

Szükségünk van az  spektrumra:

Inverz Fourier-transzformáció kell!

a mai számítógépek ezt (FFT algoritmussal) gyorsan elvégzik

- Az interferométer egysugaras készülék!

→ egymás után felveszik a háttér (ebben a készülékfüggvénye is benne van: IR-forrás spektruma, nyalábosztó  -függése, detektor érzékenységi görbéje, az esetleges szűrők és az optikai út transzmissziója) és a minta interferogramját (ez könnyen megtehető: kb. 1 s alatt felvehetők!)

Az FT-IR előnyei a diszperzív IR-készülékhez képest:

A, az interferométerben nincs rés ( fénygyengítése kicsiny

(ez az úgynevezett teljesítmény-átviteli előny)

B, multiplex előny: minden tükörállásnál minden frekvencia részt vesz az interferogram létrehozásában → az egyes frekvenciáknál való mérés ideje megegyezik a teljes mérés idejével

( a zajt ez nagymértékben csökkenti

- ha egyetlen  -nél t ideig kell mérni, n db  -nél nt kellene

→  -szeres jel/zaj növelés!

- a multiplex előny CSAK akkor jelentkezik, ha a zaj a DETEKTOR TERMIKUS ZAJA határozza meg!

- ugyanis ez ↑ esetben a zajt nem a jel határozza meg, így ha sok frekvenciánál egyszerre mérünk, akkor a zaj nem növekszik, csak a jel!

- viszont a detektor (pl.: a fotoelektron-sokszorozó) a fotonzaj (shot noise) által limitált, akkor a multiplex előny NEM jelentkezik (mert ilyenkor a frekvenciák számának növelésével nemcsak a jel, de a zaj is nő, mégpedig azonos mértékben)

E két ↑ előny együtt a gyakorlatban kb. 30-szoros jel/zaj javulást eredményez!

C, a frekvenciaskálát (látható fényű lézerrel) interferometrikusan határozzák meg az FT-IR készülékek

→ a frekvenciapontosságuk sokkal jobb a diszperzív készülékeknél

D, elhanyagolható szórt fény

ok: az interferométerben a  -szeparálást inverz Fourier-transzformációval végzik, ami hatásosan a diszperzív monokromátornál

- ez az előny erősen abszorbeáló minták esetén fontos (csupán), amikor gyenge szórt fény is összemérhető a jellel

hátrányai:

- drága (főként a számítógép szükségessége és a precíziós interferométer + tükörmozgatás miatt)

- egysugaras (de gyorsan felvehető a háttér is)

- a spektrofotométer felvétele kevésbé direkt

b, Raman-spektrofotométer

- a minta körüli optika:

- a fény  vektora nem eshet a megfigyelés optikai tengelye irányába, ugyanis ekkor a szórás izotrop komponense (amelyik az  irányába eső indukált dipólmomentum-komponensből származik) elveszne!

→ elforgatás!

- le kell fókuszálni, hogy a rést épp kitöltse

- kicsi f-számú lencse gyűjtse a szórt fényt! (→ nagy térszögből gyűjti)

- ↑ illeszkedjen a monokromátorhoz:

- „túltöltés” esetén szórt fény → elvész benne a Raman!

- „alultöltés” esetén fényveszteség

- okvetlenül LÉZER KELL!

- intenzív gerjesztés kell

- kis sávszélesség (keskeny vibrációs sávok)

- impulzusüzem lehetősége

- időfeloldású Raman

- fluoreszcencia kiküszöbölése

-merőleges megfigyelés (Rayleigh-szórás kicsi)

készülék:

- kettős monokromátor kell (szórt fény)

-  ( minél rövidebb hullámhosszú lézer kell!

Speciális Raman-technikák

- fő kísérlet problémák a fluoreszcencia hatásoknak kiküszöbölése jelenti (még nyomnyi szennyezés fluoreszcenciája is bajt okoz!)

α, közeli IR Raman spektroszkópia

- az antracén fluoreszcenciája gyakorlatilag lehetetlenné teszi a hagyományos Raman-mérést (lásd ábra, A)

- a fluoreszcencia magából a mintából (vagy annak szennyeződéséből) jön!

→ a gerjesztett fényt a hosszabb λ –k felé el kell tolni, ahol a minta nem abszorbeál!

- de baj:

- a detektorok érzékenysége csökken

- a Raman-intenzitás  -el → gyorsan csökken!

→ ezeket ↑ kompenzálhatjuk:

- Nd:YAG lézer: IR és igen nagy teljesítményű

- FT-Raman (az S/N –et növeli!)

(lásd a 7. ábrán: B!)

β, Rezonancia Raman (RR) (már láttuk!)

- ≈ 106 érzékenységnövekedés

- szelektivitás

- gerjesztett elektronállapot vizsgálatának lehetősége (látás, fotoszintézis)

- a fluoreszcencia hatását is csökkenti, bár: éppen az abszorpciósávban kell gerjeszteni (de esetleg nem)

- elektronátmeneti frekvenciánál kell gerjeszteni (abszorpciós sávnál)

γ, Koherens antistokesi Raman-spektroszkópia (CARS)

- erősen fluoreszkáló mintáknál használatos

- két hangolható (festék-) lézer fénye a fázisillesztési szögben essen a mintára! (ω1, ω2)

- ekkor koherens, antistokesi emisszió figyelhető meg a harmadrendű polarizálhatóság miatt:

- ez a lézerszerű nyaláb erősen megnövekszik, ha  megegyezik a Raman-aktív minta vibrációs frekvenciájával:

→ lézernyalábszerű koherens Raman-szórás ( térben (térszög!) elválasztható a fluoreszcenciától!

- vizes oldatban a víz harmadrendű polarizálhatósága miatt háttéremissziót ad

→ rezonancia CARS: ω1 megegyezik az oldott minta abszorpciós sávjának frekvenciájával

δ, Időfeloldású Raman

- a fluoreszcencia csökkentésére

- illetve időfeloldott mérésekre

- időablak → fluoreszcencia kiküszöbölése

- (szub)ps impluzusok → TR3

- tipikus pump-probe technika

- Raman: ≈ 10 fs

- de: a sávszélesség miatt még transzformáció-határolt impulzusok esetén sem jobb kb. 0,1 ps-nál az időfeloldás

ε, Raman-mikroszkóp

- sokcsatornás detektorral (dióda, képerősítő + CCD)

- Raman alapján leképezés lehetséges!

→ kémiai összetétel alapján illetve a vibrációk alapján – biológia

6, Biológiai alkalmazás:

- biológiai membránok foszfolipidjeinek sok csoportja IR-aktív →  alapján fázisátmenetek mérése

- (poli)peptidek: konformációváltozások vizsgálata az IR-aktív kötések nyújtásán keresztül (amid I és amid III vibrációk)

- ligand-fehérje kölcsönhatások vizsgálata –II-

- fehérjékhez kötött kromofórok (pl.: hem-fehérjék: hemoglobin, cyt. c) rezonancia Raman-nal jól tanulmányozhatók, pl.: a vas oxidációs állapotának Fe(III) → Fe(II) megváltozása csökkenti a bizonyos vibrációs frekvenciákat a poririnvázban

stb.